机旁触摸屏调试方案

- 触摸屏供电，红色24V正极，黑丝接24V负极，在端子处。

- 通讯线接在CPU下端485通讯旁边，红色是485A右侧，绿色是485B左侧。

- 触摸屏程序需要下载，因为地址不同，我邮件发给你，你下载到	U盘根目录，再下载就好了。

触摸屏程序U盘下载说明：将程序的压缩文件解压之后的文件夹放在U盘的最外面。

- 触摸屏在有电的情况下，将U盘插在屏背面的USB口上面。之后将会出现下面窗口，点击“是”。

- 完成上面第1步后，出现下面的窗口，点击“用户工程更新”

3. .步骤操作，出现下面窗口，按照上面的语言提示，下载成功后，拔出U盘即可。